Quotation Proposal

ITEM: 60L BEER BREWERY

FOR: слад

DATE: 2017-04-21

EXPIRY DATE: 2017-05-27

济南汉博设备技术有限公司

Jinan Humber Equipment Technology Co,. Ltd.

60L Оборудование для пивоварения пива.

Part 1: список извещения цена для 60л пивоварения оборудования

| Пункт | цена |
| --- | --- |
| 60L Оборудование для пивоварения пива. | USD 8530 FOB Qingdao. |

Part 2: Список спецификаций

| No. | Item | Specification | Qty | Reference pictures |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unit 1: солододробилка система |
| 1 | Солодо дробилка | Способность:80kg/h; мощность: 1.5KW; материал:углеродистая сталь | 1 set |  |
| Unit 2: варочный система |
| 1 | Mash tun/ Lauter tank and Kettle/ Whirlpool tank | общий объем: 60L Полезная обьём: 75L размер: φ1380*650*1450mm Материал: внутренний (SUS304), толщина=2.5mm Наружная оболочка (SuS304), толщина =2.0mm Головка для посуды (SUS 304), Толщина=2.5mm Изоляционный слой: PU-Толщина: 50mm Боковая дверца для удаления зерна, с направляющей пластиной для зерна, размер 235*180mm Верхний люк: φ450мм, круглый люк из нержавеющей стали, с смотровым стеклом, используется для наблюдения за состоянием затирания Ложное дно (фильтровальная пластина), лазерная резка Т-образных проводов, зазор плиты: 0,8 мм; Материал SUS 304 Эта фильтровальная пластина выполнена на полной нержавеющей стали токарным станком с ЧПУ, она прочная, быстро фильтрует и не пропускает никакую засыпку Фильтрующий метод: фильтрация всасыванием с помощью суслового насоса, управляемая преобразователем частоты, торговая марка Danfoss Способ нагрева: электрическое отопление. Тангенциальный вход для гидромассажа Санитарный нивелировочный манометр Способ измерения температуры: PT100 100% TIG сварных соединений Внутренняя отделка: общая полировка до 0,2-0,4 мкм без мертвого угла | 1 set |  |
| 2 | Санитарно-гигиенический насос | Скорость потока 1 м3 / ч, подъем 14 м Мощность: 0.37KW, Rev: 2880r / min Вход ¢ 32, выход ¢ 25, быстрозажимной три-зажим Санитарные SUS304 Централизованный коллектор с жестким трубопроводом для управления потоком жидкости Откройте рабочее колесо Комплектные клапаны, фитинги и все детали Скорость потока в сусловом насосе контролируется преобразователем частоты Danfoss | 1 set |  |
| 3 | пластинчатыйтеплообменник | BR0.1/ 1㎡ Теплообменник теплообменника: Alfa Laval Конструкция конструкции: Тип подвеса, материал винта SUS304, материал гайки латунь, очень легкая демонтированная для чистки. Материал из нержавеющей стали 304 Пример давления: 1,0 МПа Рабочая температура: 170 ° Напорный диаметр входного и выпускного отверстий φ32 Для впуска и выпуска воды диаметр φ32 Выходной и выходной диаметр воды для воды - φ32 Tri-Clamp быстродействующие, одноступенчатые и 2 процесса | 1 set |  |
| люк-лаз | Фильтрационная пластина | Смотровое стекло | Danfoss конвертер | Дверь с зерном |
| PT100 | Двустворчатый клапан | Платформа | Шланг | Трубопровод |
| Unit 3: ЦКТ |
| 1 | ЦКТ | общий объем: 60L Полезная обьём: 75L размер: φ550*1100 mm Внутренняя оболочка (SUS 304), Толщина = 2,5 мм Внешняя оболочка (SUS 304), толщина = 2,0 мм Головка для посуды (SUS304), Толщина = 2,5 мм Изоляция: PU-Толщина: 50 мм Высокий люк: φ159 патрон 4 шт. Полностью SUS304 сверхмощные ноги с выравнивающей подушкой и опорами для ног Гликольная куртка: ямочка на боку, Охлаждающая среда: вода гликоля или спиртовая вода Размер давления 0,3 МПа Рабочее давление 0,15 МПа Испытание на герметичность бака с водой и давлением под давлением Испытание на герметичность оболочки герметичным газом под давлением 60 ° конус дна Полный пробоотборный клапан, без уплотнительного кольца, без загрязнения Механический предохранительный клапан на верхнем люке Высоковольтный манометр на верхнем смотровом люке Трехходовой зажимной рычаг с дисковым затвором PT100 Датчик температуры для высокоточного контроля температуры 100% сварных соединений TIG Внутренняя отделка: общая полировка до 0,2-0,4 мкм без мертвого угла Комплектные клапаны, фитинги и все детали Полные трубопроводы из нержавеющей стали для охлаждения | 3 pieces |  |
| Безопасный клапан | Соленоидный клапан | Асептический пробный клапан | Датчик давления | Discharge arm |
| Unit 4: Система охлаждения гликоля |
| 1 | Гликолевый резервуар | Полезная обьём: 60L общий объем: 66L рвзмер: φ550*1100mm Внутренняя оболочка (SUS 304), Толщина = 2,5 мм Внешняя оболочка (SUS 304), толщина = 2,0 мм Головка для посуды (SUS304), Толщина = 2,5 мм Изоляция: PU-Толщина: 50 мм Высокий люк: φ159 патрон 100% сварных соединений TIG PT100 Датчик температуры для высокоточного контроля температуры Гликолевый вход и выход воды Внутренняя отделка: общая полировка до 0,2 ~ 0,4 мкм без мертвого угла | 1 set |  |
| 2 | холодильник | GL-RR-0.37; Вместимость: 1Hp;. | 1 set |  |
| Unit 5: Система управления |
| 1 | Шкаф управления | Показать температуру варочного котла индивидуально. Материал шкафа управления - нержавеющая сталь; Инструментная панель Стиль сборки: тип пола / настенный Электрические части: всемирная марка CE сертифицирована С контроллерами температуры 14шт; Все автоматическая регулировка температуры ванны / горячей воды на шкафу. Все температуры ферментеров / воды для ледяной воды будут контролироваться автоматически на шкафу. Контроль терморегулятора - AndongNi. Марка промежуточного реле - Schneider | 1 set |  |

Part 3: Условия и положения:

1. Условия оплаты: 30% предоплата T / T (или Alibaba торговое обеспечение), полная оплата баланса перед поставкой. Перед поставкой покупатель или третье лицо могут приехать сюда, чтобы проверить качество оборудования.

1. Обслуживание и гарантия: обеспечить технологию производства пива и рецептуру пивоварения, проектирование оборудования, установку и отладку, а также услуги по обучению персонала; Обеспечение чертежа 3D и САD в течение 5 рабочих дней после получения плана строительства покупателя. Предоставить на 5 лет полную гарантию на техническое обслуживание корпуса цистерн и службы жизнеобеспечения; Все аксессуары и принадлежности предоставляются в течение одного года

1. Время выполнения: 20 дней

H.S. Code: 84384000

Доставка: Деревянная упаковка

Part 4: Клиент &Футляры для пивоварни

Part 5: Сведения о продукции

Part 6: О компании

- Город Цзинань является источником китайского ремесленного пива, здесь у нас есть Технологический университет в Цилу, который является профессиональным и знаменит брожением;

- Humber является одним из TOP-3 производителей в городе Цзинань, несколько боссов другой компании - это вещи Humber сначала;

- Humber имеет глубокое сотрудничество с Технологическим университетом Qilu, их профессора - лучший друг нашего инженера;

- Наш инженер приходит от известного завода пива Кита, имеет 50 лет пивоварения и опыта конструкции. Он самый профессиональный инженер в городе Цзинань, многие инженеры другой компании - его ученик;

- Все наши нержавеющие стали - TISCO, национальный производитель стали;

- Все сварочные работы - сварка TIG;

- Все сварочное оборудование - двухсторонняя сварка;

- Все оборудование проверяется строго перед отправкой;